ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18.

Расчёт производственной мощности и показателей использования производственной мощности

Студент должен:

знать:

- методику расчёта производственной мощности;

уметь:

- рассчитывать производственную мощность и коэффициент её использования.

Методические указания

Производственная мощность предприятия (цеха, участка) — это максимально возможный объём выпуска продукции за период времени (год, месяц) в соответствии с установленной специализацией, кооперированием производства и режимом работы.

Производственная мощность рассчитывается, как правило, в тех же натуральных (условно-натуральных) единицах, в которых планируется объем выпуска продукции, а иногда - в станко-часах и, как исключение, в стоимостном выражении.

Наряду с термином «производственная мощность», применяется термин «пропускная способность». Пропускная способность характеризует максимальный выпуск продукции применительно к работе оборудования, станка, агрегата, поточной линии, группы станков, и редко в условиях отдельных производств (например, в горнодобывающей промышленности) для участка или цеха, но не для предприятия. Термин «пропускная способность» применяется при организации производственного процесса во времени для обеспечения соблюдения принципа пропорциональности.

Для расчета производственной мощности предприятия используются следующие исходные данные:

- Количество, состав и техническое состояние оборудования, и данные о производственных площадях. В расчеты включается все наличное оборудование основного производства (в том числе бездействующее из-за ремонта, неисправности и модернизации), кроме резервного оборудования и оборудования опытно-экспериментальных и специализированных участков для профессионально- технического обучения.

- Технические нормы производительности оборудования и трудоемкости выпускаемой продукции. Для вновь строящихся предприятий принимаются паспортные нормы производительности оборудования, а для действующих предприятий — технически обоснованные показатели производительности, но не ниже паспортной нормы.

- Фонд времени работы оборудования и режим работы предприятия. При расчете принимается максимально возможный плановый (эффективный) годовой фонд времени работы оборудования.

Для агрегатов непрерывного действия (доменные и мартеновские печи, химические агрегаты и т.п.) плановый (эффективный) фонд времени () рассчитывается по формуле:

Где

- количество дней, необходимое по нормативам для выполнения капитальных и планово-предупредительных ремонтов;

- количество дней, необходимое для технологических остановок агрегатов и оборудования.

Для оборудования прерывного действия плановый (эффективный) фонд времени (Тпл.прер) определяется по формуле:

Где:  - количество выходных и праздничных дней в году:

- количество дней капитального и планово-предупредительных ремонтов, если они проводятся в рабочее время;

- количество смен работы оборудования в сутки (для предприятий должен применяться двух- или трехсменный режим);

- продолжительность смены, час;

- процент планируемых текущих простоев,

- Номенклатура выпускаемых изделий и их количественное соотношение в программе. В расчете используется плановая номенклатура и ассортимент (трудоемкость) выпускаемой продукции. При исчислении среднегодовой мощности объем увеличения (уменьшения) мощности за счет изменения номенклатуры продукции (уменьшения или увеличения трудоёмкости) учитывается в полном размере.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ

Производственная мощность предприятия определяется по мощности основных (ведущих) производственных единиц: цехов, участков. Производственная мощность цехов, участков определяется по мощности основного технологического оборудования: агрегатов, установок, групп оборудования и т.д.

Производственная мощность (МГ) цеха, участка, оснащенного однотипным предметно-специализированным оборудованием (ткацкие станки, прядильные машины и т.д.), определяется по формуле:

Где: - часовая производительность оборудования; натур. ед.;

- плановый (полезный, эффективный) годовой фонд времени работы единицы оборудования, час;

- среднегодовой парк этого вида оборудования, ед.

Среднегодовой парк оборудования данного вида можно определить по формуле:

Где: - количество станков, или единиц оборудования соответственно на начало года, введённых в эксплуатацию и выбывших из эксплуатации, ед.

- количество полных месяцев действия введённого и недействия выбывшего оборудования.

Производственная мощность (МГ) агрегатов периодического действия (химические агрегаты, автоклавы и т.п.) определяется по формуле:

Где: -вес, или масса сырых материалов, т;

- плановый (полезный, эффективный) годовой фонд/времени работы оборудования, час;

- продолжительность цикла переработки сырья, час;

-	  коэффициент выхода готовой продукции из сырых материалов.

Производственная мощность (МГ) цехов массового и крупносерийного производства определяется исходя из планового (эффективного) фонда времени и ритма, или такта, работы конвейера определяется по формуле:

Где: - плановый (полезный, эффективный) фонд времени работы конвейера, мин;

- такт конвейера, мин (между двумя изделиями).

Производственная мощность (МГ) предприятия или цеха при однотипном оборудовании (текстильная фабрика и т.п.) рассчитывается по формуле:

,

Еде  - плановый (полезный, эффективный) годовой фонд времени работы оборудования, час;

- (норма времени, или нормативная трудоемкость единицы продукции), час;

- среднегодовое количество однотипного оборудования, ед.

Производственная мощность (МГ) участка или цеха по сборке однотипных изделий рассчитывается по формуле:

,

Где  - плановый (полезный, эффективный) годовой фонд времени работы оборудования, час;

- нормативное  время сборки одного изделия, час;

- число рабочих мест по сборке изделий на участке или в цехе, которое может быть определено

,

Где: - общая площадь участка или цеха, м2;

- норма площади для сборки одного изделия, м2

Производственная мощность ведущего цеха (Мц) как сумма мощностей по видам однотипного оборудования по формуле:

Где:  - производственная годовая мощность однотипного оборудования данного вида, ед.;

- количество единиц оборудования данного вида.

Различают входную, выходную, проектную и среднегодовую производственную мощность.

Под входной мощностью () понимают производственную мощность предприятия (цеха или участка) на начало текущего года (01 января) или же на другую конкретную дату.

Под выходной мощностью () понимают производственную мощность предприятия (цеха или участка) на конец текущего или планового периода, которая определяется по формуле:

Где  - производственная мощность на начало периода;

- прирост (ввод) мощности в результате строительства или приобретения объектов основных средств;

- прирост мощности вследствие реконструкции предприятия;

- прирост мощности в результате технического перевооружения и других мероприятий;

- увеличение (уменьшение) мощности вследствие изменения трудоемкости продукции при изменении номенклатуры выпускаемой продукции;

- уменьшение мощности вследствие выбытия оборудования.

По предприятиям (цехам, участкам), мощности которых введены в действие, но не освоены, за производственную мощность принимается введенная в действие проектная мощность.

Среднегодовая мощность () - это мощность, которой будет располагать предприятие (цех, участок) в среднем за расчетный период или за год; она определяется балансовым методом:

Где  - производственная мощность на начало периода;

- мощности, введенные в действие в течение года;

- число полных месяцев действия (эксплуатации) введенной мощности;

- выбывшие в течение года мощности;

- число полных месяцев недействия выбывших мощностей с момента выбытия до конца года.

Степень использования производственной мощности предприятия характеризуется коэффициентом использования мощности (), который определяется по формуле:

где  -  фактический объем выпуска продукции;

- среднегодовая производственная мощность.